ПЛАН ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Оперативная часть ПЛАС разработана для управления действиями персонала прокатного цеха ПАО «Днепроспецсталь», специализированных и добровольных подразделений.

Целью описанных действий является:

- предупреждения возникновения аварийных ситуаций на объекте;

- предупреждение перехода аварийных ситуаций в аварию;

- ликвидация и локализация аварий на соответствующих стадиях их развития с целью сведения к минимуму последствия аварий для людей, материальных ценностей и окружающей среды, предупреждение ее распространения на другие объекты.

На основании проведенного анализа возможных аварийных ситуаций и аварий в прокатном цехе было рассмотрено одиннадцать технологических блоков:

- блок №1 - объемно-заготовочный стан 1050;

- блок №2 - среднесортовый стан 550;

- блок №3 - мелкосортовый стан 325;

- блок №4 - мелкосортовый стан 280;

- блок №5 - адъюстаж заготовки с ТО №1;

- блок №6 - адъюстаж мелкого сорта с ТО №2;

- блок №7 - газоснабжение газоразборных постов и обогревателей «Гелиос» производственного корпуса прокатного цеха;

- блок №8 - газоснабжение газоразборных постов адъюстажа отделочных линий и обогревателей «Гелиос» вальцетокарной мастерской;

- блок №9 - кислотохранилище;

- блок №10 - склад ГСМ;

- блок №11 - кислородопровод;

- блок №12 - адъюстаж крупного сорта стана 550.

Блок-схемы

Блок №1 (газопроводы стана 1050)

А - газопровод от врезки до коллектора (Ду 1200 мм, L=178 м);

Б - коллектор (Ду 1200 мм, L=67 м; Ду 1500 мм, L=43 м; Ду 800 мм, L=52 м);

В - газопровод от задвижки №1 до задвижки №2 (3) (Ду 400 мм, L=25 м);

Г - газопровод от задвижки №2 (3) до задвижки №4 (Ду 400 мм, L=13 м);

- запорная арматура;

- смешанный газ II группы низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

А - газопровод от задвижки №49 (50) до задвижки №1 (Ду 80 мм, L=10 м);

Б - газопровод от задвижки №1 до отсечного дросселя (Ду 80 мм, L=6 м) ;

- запорная арматура;

- природный газ низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

Блок №2 (газопроводы стана 550)

А - газопровод от задвижки № 138 (146) до задвижки №1 (Ду 500 мм, L=47 м);

Б - газопровод от задвижки №1 до заглушки «очки Шмидта» (Ду 400 мм, L=2 м);

В - газопровод от заглушки «очки Шмидта» до отсечного дросселя В.З. (Ду 200 мм, L=22 м);

Г - газопровод от заглушки «очки Шмидта» до отсечного дросселя С.З. (Ду 300 мм, L=15 м);

Д - газопровод от заглушки «очки Шмидта» до отсечного дросселя Н.З. (Ду 300 мм, L=12 м);

- запорная арматура;

- смешанный газ I группы низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

Блок №3 (газопроводы стана 325)

А - газопровод от задвижки № 150 (150') до задвижки №1 (Ду 515 мм, L=42 м);

Б - газопровод от задвижки №1 до врезки (Ду 350 мм, L=2 м);

В - газопровод от врезки до отсечного дросселя В.З. (Ду 350 мм, L=2 м; Ду 310 мм, L=9 м);

Г - газопровод от врезки до отсечного дросселя Н.З. (Ду 420 мм, L=6 м)

- запорная арматура;

- смешанный газ I группы низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

Блок №4 (газопроводы стана 280)

А - газопровод от задвижки № 154 до задвижки №1 (Ду 530 мм, L=9 м; Ду 380 мм, L=4 м);

Б - газопровод от задвижки №1 до коллектора (Ду 380 мм, L=1,2 м; Ду 427 мм, L=1,3м);

В - газопровод от коллектора до отсечного дросселя В.З. (Ду 275 мм, L=12,9 м);

Г - газопровод от коллектора до отсечного дросселя Н.З. (Ду 275 мм, L=12,4 м);

- запорная арматура;

- смешанный газ I группы низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

А - газопровод от задвижки № 159 до задвижки №1 (Ду 530 мм, L=9 м; Ду 370 мм, L=43,5 м);

Б - газопровод от задвижки №1 до отсечного дросселя (Ду 275 мм, L=4 м; Ду 159 мм, L=0,5 м);

- запорная арматура;

- природный газ низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

Блок №5 (газопроводы адъюстажа заготовки)

А - газовый коллектор;

Б - газопровод от коллектора до задвижки №1 (Ду 400 мм, L=1 м);

В - газопровод от задвижки №1 до отсечного дросселя (Ду 400 мм, L=20 м) перед изотермической печью;

- запорная арматура;

- смешанный газ II группы низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

Блок №7 - газоснабжение газоразборных постов и обогревателей «Гелиос» производственного корпуса прокатного цеха

А - газопровод от задвижки №36 (ЭСЦ) до коллектора (Ду 150 мм, L=15 м) - опуск с крыши прокатного цеха;

Б - коллектор природного газа (Ду 150 мм, L=171 м);

В - газопровод от коллектора к газоразборному посту (Ду 20 мм, L=3 м);

Г - газоразборный пост природного газа (6 постов - П38 - П43);

- запорная арматура;

- природный газ низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

А - газопровод от задвижки №55 (ЭСЦ) до узла ввода с задв. №1 (Ду 100 мм, L=15 м) - опуск с крыши прокатного цеха;

Б - газопровод от задвижки №1 до задвижки №2 и 3-м газоразборным постам П34-П36 (Ду 100 мм, L=250 м; Ду 20 мм, L=16,5 м);

В - газопровод от задвижки №2 до задвижки №3 и 11-ти газоразборным постам П7, П21-П28, П37, П44 (Ду 100мм, L=220 м; Ду 40мм, L=423 м; Ду 20мм, L=60,5м);

Г - газопровод от задвижки №3 до задвижек №№4, 5 и 7-ми газоразборным постам П1, П3-П6, П8, П33 (Ду 80 мм, L=24 м; Ду 40 мм, L=529 м; Ду 20 мм, L=103,5 м);

Д - газопровод от задвижки №4 к 3-м газоразборным постам П9-П11 (Ду 40мм, L=156м; Ду 20 мм, L=16,5 м);

Е - газопровод от задвижки №5 до задвижки №6 (Ду 50 мм, L=54 м);

Ж - газопровод от задвижки №6 до узла ввода ремонтно-механической мастерской и газоразборному посту П29 (Ду 50мм, L=134 м; Ду 20 мм, L=5,5 м)

З - узел ввода природного газа в помещении ремонтно-механической мастерской с запорной арматурой;

И - газопровод от узла ввода к газовым обогревателям «Helios» (Ду50 мм, L= 20 м);

- запорная арматура;

- природный газ низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

Блок №8 - газоснабжение газоразборных постов адъюстажа отделочных линий и обогревателей «Гелиос» вальцетокарной мастерской

А - узел учета газа адъюстажа отделочных линий;

Б - газопровод от узла учета адъюстажа отделочных линий к узлу учета вальцетокарной мастерской (Ду70 мм, L= 228 м), (Ду68 мм, L= 52 м), (Ду50 мм, L= 44 м);

В - газопровод от УУ газа к газоразборным постам (Ду50 мм, L= 91 м), (Ду36 мм, L= 367 м), (Ду40 мм, L= 56 м), (Ду20 мм, L= 4 м);

Г - узел учета газа вальцетокарной мастерской;

Д - газопровод от УУ к газовым обогревателям в вальцетокарной мастерской по оси Б (Ду50 мм, L= 80 м);

Е - газопровод от УУ к газовым обогревателям в вальцетокарной мастерской по оси А (Ду50 мм, L= 108 м);

- запорная арматура;

- природный газ низкого давления (Р = 0,05 кгс/см2, Т - окруж. среды)

Блоки №№ 1-4 (Маслоподвалы станов 1050, 550, 325, 280)

А - емкости с маслом марки И-20А, И-40А, КП-8, ПС-28;

Б - трубопровод масляный;

В - оборудование станов;

- запорная арматура.

Блок №5 (адъюстаж заготовки с ТО №1)

А - емкость хранения концентрированной серной кислоты (92,5%);

Б - трубопровод с серной кислотой;

В - промежуточная емкость;

Г - травильные ванны;

- запорная арматура.

Блок №6 (адъюстаж мелкого сорта с ТО №2)

А - емкость хранения концентрированной серной кислоты (92,5%);

Б - трубопровод с серной кислотой;

В - травильные ванны;

- запорная арматура.

Блок №9 (кислотохранилище)

А - ж/д цистерна с концентрированной серной кислотой (92,5);

Б - трубопровод с серной кислотой;

В - оборудование насосной станции;

Г - емкость хранения концентрированной серной кислоты (92,5%).

Блок №10 (склад ГСМ)

1

А - автоцистерна с керосином;

Б - емкость хранения керосина;

1 - керосин осветленный;

- запорная арматура.

Блок №11 (кислородопровод)

А - узел учета №1;

Б - газопровод, проложенный по корпусу прокатного цеха;

В - трубопровод от УУ №1 к УУ №2;

Г - узел учета №2;

Д - трубопровод от УУ №2 к газосварочным постам в адъюстаже отделочных линий;

- запорная арматура;

- газообразный кислород давлением 12 кгс/см2

Блоки №№ 1-5, 12 (трансформаторы с масляной системой охлаждения)

А - система внутреннего охлаждения трансформатора (бак трансформатора с активной частью);

Б - система наружного охлаждения трансформатора (трубчатая часть бака);

В - расширительный бачок системы охлаждения трансформатора.

(Система охлаждения трансформатора заполнена трансформаторным маслом).

План производства

1. План прокатного цеха, расположение оборудования, места размещения пожарных гидрантов, место расположения основного штаба по ликвидации аварии приведены в Приложении А.1.

2. План промплощадки завода, пути подъезда спецтехники, площадки для маневрирования спецтехники приведены в приложении А.2.

3. Схемы трубопроводов природного газа, смешанных газов I и II групп, кислорода с указанием мест установки запорной арматуры, приборов КИП и А, геометрических параметров трубопроводов приведены в Приложениях Б.1, Б.2, В.1, Г.1, Д.1, Д.2, Е.1, И.1-И.4, М.1, М.2.

4. Принципиальная схема кислотохранилища с указанием мест установки запорной арматуры приведена в Приложении К.1. Зоны возможного поражения при проливах серной кислоты в ТО №1, ТО №2 и на территории кислотохранилища приведены в приложениях Ж, З, К.2.

5. Зоны возможного поражения при взрывах газовоздушных облаков (смешанный газ - воздух, природный газ - воздух) приведены в Приложениях Б.3-Б.5, В.2, Г.2, Д.3, Е.2. А.

6. Зоны возможного поражения при пожаре пролива керосина и при взрывах паров топлива над проливом приведены в Приложениях Л.1 и Л.2.

7. Места установки масляных трансформаторов, зоны возможного поражения при пожарах проливов масла приведены в Приложении Н.

Блок-карта

Карточки опасности оборудования приведены в п. 6.1, характеристики опасности блоков - в п. 5.4 аналитической части ПЛАС.

Описание действий персонала

план локализация аварийная ситуация

Таблица 1 - Описание действий персонала в аварийной ситуации

| Наименование и код аварии | Опознавательные признаки аварии | Перечень исполнителей и порядок их действий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовое хозяйство прокатного цеха (газопроводы смешанного газа I, II групп низкого давления, газопроводы природного газа низкого давления) |  |  |  |
| Нагревательные колодцы объемоно-заготовочного стана1050 |  |  |  |
| А-2.1.0 Повреждение (разрушение) воздуховодов, остановка дутьевых вентиляторов газопотребляющих агрегатов | - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе | Персонал, обнаруживший аварию (нагревальщик) проверить срабатывание механизмов отсечных дросселей в положение «Закрыто» на газопроводах работающих колодцев; сообщить об аварии сменному мастеру участка; произвести тушение работающего колодца, перекрыв подачу газа задвижкой №4 перед горелкой; перекрыть задвижку №2 на газопроводе всех работающих колодцев. Сменный мастер участка проверить перекрытие задвижек №4 и №2 на газопроводе; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; вызвать газоспасателя по тел. 69-62. Нагревальщик, слесарь-энергетик подать пар в газопровод работающего колодца между задвижками №№2 и 4. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение работающего колодца от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». |  |
| А-2.2.0 Падение давления (прекращение подачи) газа ниже 100 мм вод.ст. | - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе; - срабатывание КИПиА | Персонал, обнаруживший аварию (нагревальщик) проверить срабатывание механизмов отсечных дросселей в положение «Закрыто» на газопроводах работающих колодцев; сообщить об аварии диспетчеру ГСПС по тел. 38-43 и сменному мастеру участка; произвести тушение работающего колодца, перекрыв подачу газа задвижкой №4 перед горелкой; перекрыть задвижку №2 на газопроводе всех работающих колодцев. Сменный мастер участка проверить перекрытие задвижек №4 и №2 на газопроводе; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; вызвать газоспасателя по тел. 69-62. Нагревальщик, слесарь-энергетик подать пар в газопровод работающего колодца между задвижками №№2 и 4. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение работающего колодца от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». |  |
| А-2.3.0 Разгерметизация или разрушение газопровода, арматуры, оборудования | - визуальное наблюдение повреждения, разгерметизации газопровода; - характерный звук при выбросе газа из трубопровода; - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе; - обнаружение специфического запаха | Разгерметизация газопровода смешанного газа II группы до задвижки №1 Персонал, обнаруживший аварию (нагревальщик) сообщить об аварии диспетчеру ГСПС по тел. 38-43, дежурному ГСС по тел. 69-62, сменному мастеру участка; произвести тушение всех работающих колодцев, перекрыв подачу газа задвижкой №4 перед горелкой; перекрыть задвижку №2 на газопроводе всех работающих колодцев. Сменный мастер участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; остановить прокат металла на стане 1050; остановить работу электромашин машзалов стана 1050. Нагревальщик, слесарь-энергетик подать пар в газопровод работающего колодца между задвижками №№2 и 4. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение работающего колодца от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». Разгерметизация газопровода смешанного газа II группы после задвижки №1 Персонал, обнаруживший аварию (нагревальщик) сообщить об аварии сменному мастеру участка; произвести тушение всех работающих колодцев, перекрыв подачу газа задвижкой №4 перед горелкой; перекрыть задвижку №2 на газопроводе всех работающих колодцев. Сменный мастер участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56. Нагревальщик, слесарь-энергетик подать пар в газопровод работающего колодца между задвижками №№2 и 4. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение работающего колодца от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». |  |
| А-4.2.1 Образование взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении А-5.0.0 Взрыв газовоздушной смеси в помещении | - обнаружение специфического запаха; - визуальное обнаружение, звук взрыва | Персонал, обнаруживший аварию, сменный мастер участка выявит и оценить аварию по внешним признакам; окриком предупредить об аварии всех, кто находится в зоне аварии; удалить из зоны аварии всех лиц, не участвующих в ликвидации аварийной ситуации; перекрыть подачу газа на аварийный участок ближайшей по ходу задвижкой; при затухании горелок печей перекрыть задвижки на горелках; включить вентиляцию для проветривания помещения; сообщить об аварии: - старшему мастеру смены 39-77 - ГСС 69-62 - диспетчеру ГСПС 38-43 - старшему сменному диспетчеру ПРУ СЛО-230, 242 оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, сообщить в здравпункт по тел. 103, 37-96, 36-96; применить средства индивидуальной защиты; исключить источники зажигания; далее действовать согласно указаниям ОР. Дежурный диспетчер связи (старший сменный диспетчер ПРУ) сообщить об аварии: - диспетчеру ГСПС 38-43 - здравпункт: СПЦ-1 37-96 СПЦ-2 36-96 - старшему мастеру смены 39-77 - начальнику цеха 38-30 - энергетику цеха 35-80 - ГСС 69-62 - ГАСС 101/270-30-80/222-65-63 - ГПЧ-21 101/218-31-15/218-26-64 - Председателю Правления СЛО-271, 158 - заместителю Председателя Правления- - техническому директору СЛО-130 - заместителю Председателя Правления - по экономической безопасности СЛО-134 - заместителю технического директора по ОТ и ПБ СЛО-156 - начальнику отдела ООС СЛО-220 - начальнику ОЧС и ГЗ СЛО-251/283-43-88 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 Ответственный руководитель оценить аварию по внешним признакам; удалить из зоны аварии всех посторонних лиц; остановить проведение в опасной зоне всех работ, не относящихся к локализации и ликвидации аварии, в т.ч. все виды ремонтных и огневых работ; надеть средства индивидуальной защиты; убедиться, что сообщение об аварии получено дежурным диспетчером связи и службы, которые принимают участие в ликвидации аварии, им вызваны; проверить наличие пострадавших, начать их эвакуацию в безопасную зону, оказать первую доврачебную помощь; проверить отсечение запорной арматуры на аварийных участках; организовать отключение электрооборудования в загазованной зоне; исключить источники зажигания; обеспечить СИЗ персонал, участвующий в ликвидации аварии; определить объемы восстановительных работ, потребность в силах и средствах; руководить проведением восстановительных работ; организовать встречу спецподразделений, по прибытию - проинформировать их об обстановке на аварийном объекте; контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости действия пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии, выполнение своих распоряжений; обеспечить исправную работу средств связи, электромеханического оборудования, задействованного при ликвидации аварии; при необходимости организовать работу штаба по ликвидации последствий аварии; докладывать о ходе работ по ликвидации аварии в: - Заводский РО ГУ МЧС 101/236-62-25 - теруправление Госгорпромнадзора по Запорожской обл. 236-79-00 |  |
| Методические печи среднесортового стана 550, мелкосортового стана 325, мелкосортового стана 280 |  |  |  |
| А-2.1.0 Повреждение (разрушение) воздуховодов, остановка дутьевых вентиляторов газопотребляющих агрегатов | - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе | Персонал, обнаруживший аварию (нагревальщик) проверить срабатывание механизмов отсечных дросселей всех зон печи в положение «Закрыто»; сообщить об аварии сменному мастеру участка; произвести тушение работающей печи, перекрыв подачу газа задвижками на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающей печи. Сменный мастер участка проверить перекрытие задвижек перед горелками и задвижки №2 на газопроводе; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; вызвать газоспасателя по тел. 69-62. Нагревальщик, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печи между задвижкой №2 и задвижками горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печи от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». |  |
| А-2.2.0 Падение давления (прекращение подачи) газа ниже 100 мм вод.ст. | - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе; - срабатывание КИПиА | Персонал, обнаруживший аварию (нагревальщик) проверить срабатывание механизмов отсечных дросселей всех зон печи в положение «Закрыто»; сообщить об аварии диспетчеру ГСПС по тел. 38-43 и сменному мастеру участка; произвести тушение работающей печи, перекрыв подачу газа задвижками перед горелками; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающей печи. Сменный мастер участка проверить перекрытие задвижек перед горелками и задвижки №2 на газопроводе; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; вызвать газоспасателя по тел. 69-62. Нагревальщик, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печи между задвижкой №2 и задвижками горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печи от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». |  |
| А-2.3.0 Разгерметизация или разрушение газопровода, арматуры, оборудования | - визуальное наблюдение повреждения, разгерметизации газопровода; - характерный звук при выбросе газа из трубопровода; - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе; - обнаружение специфического запаха | Разгерметизация газопровода смешанного газа I группы до задвижки №1 Персонал, обнаруживший аварию (нагревальщик) сообщить об аварии диспетчеру ГСПС по тел. 38-43, дежурному ГСС по тел. 69-62, сменному мастеру участка; произвести тушение работающих печей всех станов, перекрыв подачу газа задвижками на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающих печей. Сменный мастер участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; остановить прокат металла на станах 550, 325, 280; остановить работу электромашин машзалов станов 550, 325, 280. Нагревальщик, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печей между задвижкой №2 и задвижками горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печей от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». Разгерметизация газопровода смешанного газа I группы после задвижки №1 Персонал, обнаруживший аварию (нагревальщик) сообщить об аварии сменному мастеру участка; произвести тушение работающей печи, перекрыв подачу газа задвижками на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающей печи. Сменный мастер участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56. Нагревальщик, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печи между задвижкой №2 и задвижками горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печи от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». |  |
| А-4.2.1 Образование взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении А-5.0.0 Взрыв газовоздушной смеси в помещении | - обнаружение специфического запаха; - визуальное обнаружение, звук взрыва | Персонал, обнаруживший аварию, сменный мастер участка выявит и оценить аварию по внешним признакам; окриком предупредить об аварии всех, кто находится в зоне аварии; удалить из зоны аварии всех лиц, не участвующих в ликвидации аварийной ситуации; перекрыть подачу газа на аварийный участок ближайшей по ходу задвижкой; при затухании горелок печей перекрыть задвижки на горелках; включить вентиляцию для проветривания помещения; сообщить об аварии: - старшему мастеру смены 39-77 - ГСС 69-62 - диспетчеру ГСПС 38-43 - старшему сменному диспетчеру ПРУ СЛО-230, 242 оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, сообщить в здравпункт по тел. 103, 37-96, 36-96; применить средства индивидуальной защиты; исключить источники зажигания; далее действовать согласно указаниям ОР. Дежурный диспетчер связи (старший сменный диспетчер ПРУ) сообщить об аварии: - диспетчеру ГСПС 38-43 - здравпункт: СПЦ-1 37-96 СПЦ-2 36-96 - старшему мастеру смены 39-77 - начальнику цеха 38-30 - энергетику цеха 35-80 - ГСС 69-62 - ГАСС 101/270-30-80/222-65-63 - ГПЧ-21 101/218-31-15/218-26-64 - Председателю Правления СЛО-271, 158 - заместителю Председателя Правления- - техническому директору СЛО-130 - заместителю Председателя Правления - по экономической безопасности СЛО-134 - заместителю технического директора по ОТ и ПБ СЛО-156 - начальнику отдела ООС СЛО-220 - начальнику ОЧС и ГЗ СЛО-251/283-43-88 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 Ответственный руководитель оценить аварию по внешним признакам; удалить из зоны аварии всех посторонних лиц; остановить проведение в опасной зоне всех работ, не относящихся к локализации и ликвидации аварии, в т.ч. все виды ремонтных и огневых работ; надеть средства индивидуальной защиты; убедиться, что сообщение об аварии получено дежурным диспетчером связи и службы, которые принимают участие в ликвидации аварии, им вызваны; проверить наличие пострадавших, начать их эвакуацию в безопасную зону, оказать первую доврачебную помощь; проверить отсечение запорной арматуры на аварийных участках; организовать отключение электрооборудования в загазованной зоне; исключить источники зажигания; обеспечить СИЗ персонал, участвующий в ликвидации аварии; определить объемы восстановительных работ, потребность в силах и средствах; руководить проведением восстановительных работ; организовать встречу спецподразделений, по прибытию - проинформировать их об обстановке на аварийном объекте; контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости действия пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии, выполнение своих распоряжений; обеспечить исправную работу средств связи, электромеханического оборудования, задействованного при ликвидации аварии; при необходимости организовать работу штаба по ликвидации последствий аварии; докладывать о ходе работ по ликвидации аварии в: - Заводский РО ГУ МЧС 101/236-62-25 - теруправление Госгорпромнадзора по Запорожской обл. 236-79-00 |  |
| Термические печи адъюстажа заготовки |  |  |  |
| А-2.1.0 Повреждение (разрушение) воздуховодов, остановка дутьевых вентиляторов газопотребляющих агрегатов | - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе | Персонал, обнаруживший аварию (термист) проверить срабатывание механизмов отсечного дросселя печи в положение «Закрыто»; сообщить об аварии сменному мастеру участка; произвести тушение работающей печи, перекрыв подачу газа кранами на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающей печи. Сменный мастер участка проверить перекрытие кранов перед горелками и задвижки №2 на газопроводе; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; вызвать газоспасателя по тел. 69-62. Термист, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печи между задвижкой №2 и кранами горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печи от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». |  |
| А-2.2.0 Падение давления (прекращение подачи) газа ниже 100 мм вод.ст. | - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе; - срабатывание КИПиА | Персонал, обнаруживший аварию (термист) проверить срабатывание механизмов отсечного дросселя печи в положение «Закрыто»; сообщить об аварии диспетчеру ГСПС по тел. 38-43 и сменному мастеру участка; произвести тушение работающей печи, перекрыв подачу газа кранами на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающей печи. Сменный мастер участка проверить перекрытие кранов перед горелками и задвижки №2 на газопроводе; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; вызвать газоспасателя по тел. 69-62. Термист, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печи между задвижкой №2 и кранами горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печи от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». |  |
| А-2.3.0 Разгерметизация или разрушение газопровода, арматуры, оборудования | - визуальное наблюдение повреждения, разгерметизации газопровода; - характерный звук при выбросе газа из трубопровода; - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе; - обнаружение специфического запаха | Разгерметизация газопровода смешанного газа II группы до задвижки №1 Персонал, обнаруживший аварию (термист) сообщить об аварии диспетчеру ГСПС по тел. 38-43, дежурному ГСС по тел. 69-62, сменному мастеру участка; произвести тушение работающих печей всех станов, перекрыв подачу газа кранами на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающих печей. Сменный мастер участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; остановить обдирку металла на всех станках адъюстажа. Термист, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печей между задвижкой №2 и кранами горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печей от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». Разгерметизация газопровода смешанного газа II группы после задвижки №1 Персонал, обнаруживший аварию (термист) сообщить об аварии сменному мастеру участка; произвести тушение работающей печи, перекрыв подачу газа кранами на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающей печи. Сменный мастер участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56. Термист, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печи между задвижкой №2 и кранами горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печи от действующего газопровода, путем кантовки «очки Шмидта» в положение «Закрыто». |  |
| А-4.2.1 Образование взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении А-5.0.0 Взрыв газовоздушной смеси в помещении | - обнаружение специфического запаха; - визуальное обнаружение, звук взрыва | Персонал, обнаруживший аварию, сменный мастер участка выявит и оценить аварию по внешним признакам; окриком предупредить об аварии всех, кто находится в зоне аварии; удалить из зоны аварии всех лиц, не участвующих в ликвидации аварийной ситуации; перекрыть подачу газа на аварийный участок ближайшей по ходу задвижкой; при затухании горелок печей перекрыть задвижки на горелках; включить вентиляцию для проветривания помещения; сообщить об аварии: - старшему мастеру смены 39-77 - ГСС 69-62 - диспетчеру ГСПС 38-43 - старшему сменному диспетчеру ПРУ СЛО-230, 242 оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, сообщить в здравпункт по тел. 103, 37-96, 36-96; применить средства индивидуальной защиты; исключить источники зажигания; далее действовать согласно указаниям ОР. Дежурный диспетчер связи (старший сменный диспетчер ПРУ) сообщить об аварии: - диспетчеру ГСПС 38-43 - здравпункт: СПЦ-1 37-96 СПЦ-2 36-96 - старшему мастеру смены 39-77 - начальнику цеха 38-30 - энергетику цеха 35-80 - ГСС 69-62 - ГАСС 101/270-30-80/222-65-63 - ГПЧ-21 101/218-31-15/218-26-64 - Председателю Правления СЛО-271, 158 - заместителю Председателя Правления- - техническому директору СЛО-130 - заместителю Председателя Правления - по экономической безопасности СЛО-134 - заместителю технического директора по ОТ и ПБ СЛО-156 - начальнику отдела ООС СЛО-220 - начальнику ОЧС и ГЗ СЛО-251/283-43-88 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 Ответственный руководитель оценить аварию по внешним признакам; удалить из зоны аварии всех посторонних лиц; остановить проведение в опасной зоне всех работ, не относящихся к локализации и ликвидации аварии, в т.ч. все виды ремонтных и огневых работ; надеть средства индивидуальной защиты; убедиться, что сообщение об аварии получено дежурным диспетчером связи и службы, которые принимают участие в ликвидации аварии, им вызваны; проверить наличие пострадавших, начать их эвакуацию в безопасную зону, оказать первую доврачебную помощь; проверить отсечение запорной арматуры на аварийных участках; организовать отключение электрооборудования в загазованной зоне; исключить источники зажигания; обеспечить СИЗ персонал, участвующий в ликвидации аварии; определить объемы восстановительных работ, потребность в силах и средствах; руководить проведением восстановительных работ; организовать встречу спецподразделений, по прибытию - проинформировать их об обстановке на аварийном объекте; контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости действия пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии, выполнение своих распоряжений; обеспечить исправную работу средств связи, электромеханического оборудования, задействованного при ликвидации аварии; при необходимости организовать работу штаба по ликвидации последствий аварии; докладывать о ходе работ по ликвидации аварии в: - Заводский РО ГУ МЧС 101/236-62-25 - теруправление Госгорпромнадзора по Запорожской обл. 236-79-00 |  |
| Кузнечные печи объемно-заготовочного стана 1050, мелкосортового стана 325 |  |  |  |
| А-2.1.0 Повреждение (разрушение) воздуховодов, остановка дутьевых вентиляторов газопотребляющих агрегатов | - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе | Персонал, обнаруживший аварию (кузнец) проверить срабатывание механизмов отсечного дросселя печи в положение «Закрыто»; сообщить об аварии сменному мастеру участка; произвести тушение работающей печи, перекрыв подачу газа кранами на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающей печи. Сменный мастер участка проверить перекрытие кранов перед горелками и задвижки №2 на газопроводе; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; вызвать газоспасателя по тел. 69-62. Кузнец, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печи между задвижкой №2 и кранами горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печи от действующего газопровода, путем установки листовой заглушки после задвижки №2. |  |
| А-2.2.0 Падение давления (прекращение подачи) газа ниже 100 мм вод.ст. | - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе; - срабатывание КИПиА | Персонал, обнаруживший аварию (кузнец) проверить срабатывание механизмов отсечного дросселя печи в положение «Закрыто»; сообщить об аварии диспетчеру ГСПС по тел. 38-43 и сменному мастеру участка; произвести тушение работающей печи, перекрыв подачу газа кранами на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающей печи. Сменный мастер участка проверить перекрытие кранов перед горелками и задвижки №2 на газопроводе; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; вызвать газоспасателя по тел. 69-62. Кузнец, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печи между задвижкой №2 и кранами горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печи от действующего газопровода, путем установки листовой заглушки после задвижки №2. |  |
| А-2.3.0 Разгерметизация или разрушение газопровода, арматуры, оборудования | - визуальное наблюдение повреждения, разгерметизации газопровода; - характерный звук при выбросе газа из трубопровода; - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе; - обнаружение специфического запаха | Разгерметизация газопровода подачи природного газа на печь Персонал, обнаруживший аварию (кузнец) сообщить об аварии дежурному ГСС по тел. 69-62, сменному мастеру участка; произвести тушение работающих печей всех станов, перекрыв подачу газа кранами на горелках; перекрыть задвижку №2 на газопроводе работающих печей. Сменный мастер участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56; остановить обдирку металла на всех станках адъюстажа. Кузнец, слесарь-энергетик подать пар в газопровод печей между задвижкой №2 и кранами горелок. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение печи от действующего газопровода, путем установки листовой заглушки после задвижки №2. |  |
| А-4.2.1 Образование взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении А-5.0.0 Взрыв газовоздушной смеси в помещении | - обнаружение специфического запаха; - визуальное обнаружение, звук взрыва | Персонал, обнаруживший аварию, сменный мастер участка выявит и оценить аварию по внешним признакам; окриком предупредить об аварии всех, кто находится в зоне аварии; удалить из зоны аварии всех лиц, не участвующих в ликвидации аварийной ситуации; перекрыть подачу газа на аварийный участок ближайшей по ходу задвижкой; при затухании горелок печей перекрыть задвижки на горелках; включить вентиляцию для проветривания помещения; сообщить об аварии: - старшему мастеру смены 39-77 - ГСС 69-62 - диспетчеру ГСПС 38-43 - старшему сменному диспетчеру ПРУ СЛО-230, 242 оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, сообщить в здравпункт по тел. 103, 37-96, 36-96; применить средства индивидуальной защиты; исключить источники зажигания; далее действовать согласно указаниям ОР. Дежурный диспетчер связи (старший сменный диспетчер ПРУ) сообщить об аварии: - диспетчеру ГСПС 38-43 - здравпункт: СПЦ-1 37-96 СПЦ-2 36-96 - старшему мастеру смены 39-77 - начальнику цеха 38-30 - энергетику цеха 35-80 - ГСС 69-62 - ГАСС 101/270-30-80/222-65-63 - ГПЧ-21 101/218-31-15/218-26-64 - Председателю Правления СЛО-271, 158 - заместителю Председателя Правления- - техническому директору СЛО-130 - заместителю Председателя Правления - по экономической безопасности СЛО-134 - заместителю технического директора по ОТ и ПБ СЛО-156 - начальнику отдела ООС СЛО-220 - начальнику ОЧС и ГЗ СЛО-251/283-43-88 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 Ответственный руководитель оценить аварию по внешним признакам; удалить из зоны аварии всех посторонних лиц; остановить проведение в опасной зоне всех работ, не относящихся к локализации и ликвидации аварии, в т.ч. все виды ремонтных и огневых работ; надеть средства индивидуальной защиты; убедиться, что сообщение об аварии получено дежурным диспетчером связи и службы, которые принимают участие в ликвидации аварии, им вызваны; проверить наличие пострадавших, начать их эвакуацию в безопасную зону, оказать первую доврачебную помощь; проверить отсечение запорной арматуры на аварийных участках; организовать отключение электрооборудования в загазованной зоне; исключить источники зажигания; обеспечить СИЗ персонал, участвующий в ликвидации аварии; определить объемы восстановительных работ, потребность в силах и средствах; руководить проведением восстановительных работ; организовать встречу спецподразделений, по прибытию - проинформировать их об обстановке на аварийном объекте; контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости действия пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии, выполнение своих распоряжений; обеспечить исправную работу средств связи, электромеханического оборудования, задействованного при ликвидации аварии; при необходимости организовать работу штаба по ликвидации последствий аварии; докладывать о ходе работ по ликвидации аварии в: - Заводский РО ГУ МЧС 101/236-62-25 - теруправление Госгорпромнадзора по Запорожской обл. 236-79-00 |  |
| Газоснабжение газоразборных постов |  |  |  |
| А-2.3.0 Разгерметизация или разрушение газопровода, арматуры, оборудования | - визуальное наблюдение повреждения, разгерметизации газопровода; - характерный звук при выбросе газа из трубопровода; - закрытие отсечных дросселей на трубопроводе; - обнаружение специфического запаха | Разгерметизация газопровода подачи природного газа к газоразборным постам в производственном корпусе прокатного цеха Работник, обнаруживший аварию сообщить об аварии дежурному ГСС по тел. 69-62, сменному мастеру участка. Сменный мастер участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56. Слесарь-энергетик произвести отключение подачи природного газа на аварийный участок, путем перекрытия ближайшей на трубопроводе отсекающей задвижки. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение аварийного участка от действующего трубопровода, путем установки листовой заглушки после отсекающей задвижки. Разгерметизация газопровода подачи природного газа к газоразборным постам в ремонтно-механической мастерской Работник, обнаруживший аварию сообщить об аварии дежурному ГСС по тел. 69-62, мастеру-механику участка. Мастер-механик участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56. Слесарь-энергетик произвести отключение подачи природного газа на аварийный участок, путем перекрытия задвижки №1 на узле ввода в РММ. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение аварийного участка от действующего трубопровода, путем установки листовой заглушки после задвижки №1. Разгерметизация газопровода подачи природного газа к газоразборным постам в вальцетокарной мастерской Работник, обнаруживший аварию сообщить об аварии дежурному ГСС по тел. 69-62, мастеру-механику участка. Мастер-механик участка прекратить все виды огневых работ в районе аварии; сообщить об аварии старшему мастеру смены по тел. 39-77; вызвать слесаря-энергетика по мобильному тел. либо по тел. 62-56. Слесарь-энергетик произвести отключение подачи природного газа на аварийный участок, путем перекрытия задвижки №1 на узле ввода в вальцетокарную мастерскую. Слесарь-энергетик, газоспасатель произвести отключение аварийного участка от действующего трубопровода, путем установки листовой заглушки после задвижки №1. |  |
| А-4.2.1 Образование взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении А-5.0.0 Взрыв газовоздушной смеси в помещении | - обнаружение специфического запаха; - визуальное обнаружение, звук взрыва | Персонал, обнаруживший аварию, сменный мастер участка выявит и оценить аварию по внешним признакам; окриком предупредить об аварии всех, кто находится в зоне аварии; удалить из зоны аварии всех лиц, не участвующих в ликвидации аварийной ситуации; перекрыть подачу газа на аварийный участок ближайшей по ходу задвижкой; при затухании горелок печей перекрыть задвижки на горелках; включить вентиляцию для проветривания помещения; сообщить об аварии: - старшему мастеру смены 39-77 - ГСС 69-62 - диспетчеру ГСПС 38-43 - старшему сменному диспетчеру ПРУ СЛО-230, 242 оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, сообщить в здравпункт по тел. 103, 37-96, 36-96; применить средства индивидуальной защиты; исключить источники зажигания; далее действовать согласно указаниям ОР. Дежурный диспетчер связи (старший сменный диспетчер ПРУ) сообщить об аварии: - диспетчеру ГСПС 38-43 - здравпункт: СПЦ-1 37-96 СПЦ-2 36-96 - старшему мастеру смены 39-77 - начальнику цеха 38-30 - энергетику цеха 35-80 - ГСС 69-62 - ГАСС 101/270-30-80/222-65-63 - ГПЧ-21 101/218-31-15/218-26-64 - Председателю Правления СЛО-271, 158 - заместителю Председателя Правления- - техническому директору СЛО-130 - заместителю Председателя Правления - по экономической безопасности СЛО-134 - заместителю технического директора по ОТ и ПБ СЛО-156 - начальнику отдела ООС СЛО-220 - начальнику ОЧС и ГЗ СЛО-251/283-43-88 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 Ответственный руководитель оценить аварию по внешним признакам; удалить из зоны аварии всех посторонних лиц; Ш остановить проведение в опасной зоне всех работ, не относящихся к локализации и ликвидации аварии, в т.ч. все виды ремонтных и огневых работ; надеть средства индивидуальной защиты; убедиться, что сообщение об аварии получено дежурным диспетчером связи и службы, которые принимают участие в ликвидации аварии, им вызваны; проверить наличие пострадавших, начать их эвакуацию в безопасную зону, оказать первую доврачебную помощь; проверить отсечение запорной арматуры на аварийных участках; организовать отключение электрооборудования в загазованной зоне; исключить источники зажигания; обеспечить СИЗ персонал, участвующий в ликвидации аварии; определить объемы восстановительных работ, потребность в силах и средствах; руководить проведением восстановительных работ; организовать встречу спецподразделений, по прибытию - проинформировать их об обстановке на аварийном объекте; контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости действия пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии, выполнение своих распоряжений; обеспечить исправную работу средств связи, электромеханического оборудования, задействованного при ликвидации аварии; при необходимости организовать работу штаба по ликвидации последствий аварии; докладывать о ходе работ по ликвидации аварии в: - Заводский РО ГУ МЧС 101/236-62-25 - теруправление Госгорпромнадзора по Запорожской обл. 236-79-00 |  |
| Маслоподвалы, НАС, масляные трансформаторы |  |  |  |
| при аварии в маслоподвале: - пролив масла - масло перекачать в другую свободную емкость; розливы масла засыпать песком с дальнейшим его уничтожением. - при возгорании пролива - применять первичные средства пожаротушения; при аварии в трансформаторных подстанциях, камерах трансформаторов: - пролив масла - масло будет стекать в поддон со слоем щебня (гравия); - при возгорании пролива - применять первичные средства пожаротушения); |  | Персонал, обнаруживший аварию оценить аварию по внешним признакам; исключить источники зажигания; удалить из зоны аварии всех лиц, не участвующих в ликвидации аварийной ситуации; сообщить об аварии: - старшему мастеру смены 39-77 - старшему сменному диспетчеру ПРУ СЛО-230, 242 применить средства индивидуальной защиты; оказать первую доврачебную помощь пострадавшим; далее действовать согласно указаниям ОР. Дежурный диспетчер связи (старший сменный диспетчер ПРУ) сообщить об аварии: - здравпункт СПЦ-1 37-96 СПЦ-2 36-96 - старшему мастеру смены 39-77 - начальнику цеха 38-30 - энергетику цеха 35-80 - медучреждения 103/236-51-52 - ГПЧ-21 101/218-31-15/218-26-64 - ГАСС 101/222-65-63/270-30-80 - Председателю Правления СЛО-271, 158 - заместителю Председателя Правления- техническому директору СЛО-130 - заместителю Председателя Правления по экономической безопасности СЛО-134 - заместителю технического директора по ОТ и ПБ СЛО-156 - начальнику отдела ООС СЛО-220 - начальнику ОЧС и ГЗ СЛО-251/283-43-88 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 Ответственный руководитель оценить обстановку по прибытию на место аварии; остановить проведение в опасной зоне всех работ, не относящихся к локализации и ликвидации аварии; организовать оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; исключить источники зажигания; убедиться, что сообщение об аварии получено дежурным диспетчером связи и службы, которые принимают участие в ликвидации аварии, им вызваны; обеспечить СИЗ персонал, участвующий в ликвидации аварии; приступить к ликвидации аварийной ситуации: проверить наличие пострадавших, начать их эвакуацию в безопасную зону, оказать первую доврачебную помощь; организовать отключение электрооборудования в зоне аварии; исключить источники зажигания; определить объемы восстановительных работ, потребность в силах и средствах; руководить аварийно-спасательными работами; обеспечить исправную работу средств связи, электромеханического оборудования, задействованного при ликвидации аварии; при необходимости организовать работу штаба по ликвидации последствий аварии; докладывать о ходе работ по ликвидации аварии в: - Заводский РО ГУ МЧС 101/236-62-25 - теруправление Госгорпромнадзора по Запорожской обл. 236-79-00 |  |
| Травильные отделения №№1, 2, кислотохранилище |  |
| А-2.0.0 Разгерметизация емкости, насоса, трубопровода А-3.0.0 Образование пролива серной кислоты | - визуальное наблюдение повреждения, разгерметизации емкости, трубопровода; - визуальное обнаружение пролива конц. серной кислоты. | Персонал, обнаруживший аварию (травильщик) оценить аварию по внешним признакам; удалить из зоны аварии всех лиц, не участвующих в ликвидации аварийной ситуации; сообщить об аварии: - старшему мастеру смены 39-77 - старшему сменному диспетчеру ПРУ СЛО-230, 242 применить средства индивидуальной защиты; оказать первую доврачебную помощь пострадавшим; оградить место пролива кислоты; далее действовать согласно указаниям ОР. Дежурный диспетчер связи (старший сменный диспетчер ПРУ) сообщить об аварии: - здравпункт СПЦ-1 37-96 СПЦ-2 36-96 - старшему мастеру смены 39-77 - начальнику цеха 38-30 - энергетику цеха 35-80 - медучреждения 103/236-51-52 - ГПЧ-21 101/218-31-15/218-26-64 - ГАСС 101/222-65-63/270-30-80 - Председателю Правления СЛО-271, 158 - заместителю Председателя Правления- техническому директору СЛО-130 - заместителю Председателя Правления по экономической безопасности СЛО-134 - заместителю технического директора по ОТ и ПБ СЛО-156 - начальнику отдела ООС СЛО-220 - начальнику ОЧС и ГЗ СЛО-251/283-43-88 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 Ответственный руководитель оценить обстановку по прибытию на место аварии; остановить проведение в опасной зоне всех работ, не относящихся к локализации и ликвидации аварии; организовать оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; исключить источники зажигания; убедиться, что сообщение об аварии получено дежурным диспетчером связи и службы, которые принимают участие в ликвидации аварии, им вызваны; обеспечить СИЗ персонал, участвующий в ликвидации аварии; приступить к ликвидации аварийной ситуации: при небольших проливах кислоты в ТО, кислотохранилище: - оградить место пролива серной кислоты; - провести нейтрализацию кислоты щелочным раствором; - смыть остатки кислоты водой; - перекачать кислоту из поврежденной ванны, емкости, кислотопровода в исправную емкость; - место пролива промыть большим количеством воды. при крупных проливах серной кислоты в ТО, кислотохранилище: - перекачать дренажным насосом пролитую кислоту в спецприямок; - провести нейтрализацию с последующим ее удалением; - место пролива промыть большим количеством воды. проверить наличие пострадавших, начать их эвакуацию в безопасную зону, оказать первую доврачебную помощь; определить объемы восстановительных работ, потребность в силах и средствах; руководить аварийно-спасательными работами; обеспечить исправную работу средств связи, электромеханического оборудования, задействованного при ликвидации аварии; при необходимости организовать работу штаба по ликвидации последствий аварии; Шдокладывать о ходе работ по ликвидации аварии в: - Заводский РО ГУ МЧС 101/236-62-25 - теруправление Госгорпромнадзора по Запорожской обл. 236-79-00 |  |
| Склад ГСМ |  |  |  |
| А-2.1.0 Разгерметизация или разрушение цистерны топливозаправщика, сливного шланга, емкости хранения А-3.1.0 Образование пролива керосина А-4.1.0 Образование паровоздушной смеси над проливом керосина А-4.2.0 Пожар пролива керосина А-5.0.0 Взрыв паровоздушной смеси над проливом керосина | - визуальное обнаружение разгерметизации или разрушения емкости; - визуальное обнаружение пролива керосина; - специфический запах керосина; - визуальное наблюдение взрыва; - звук взрыва; - дым, пламя, запах гари, задымлённость площадки. | Персонал, обнаруживший аварию, сменный мастер участка окриком предупредить об аварии всех, кто находится в зоне аварии; исключить источники зажигания; удалить из зоны аварии всех лиц, не участвующих в ликвидации аварийной ситуации; оказать первую доврачебную помощь пострадавшим; сообщить об аварии: - старшему мастеру смены 39-77 - старшему сменному диспетчеру ПРУ СЛО-230, 242 применить средства индивидуальной защиты; при образовании небольших проливов керосина: - прекратить слив топлива в подземный резервуар; - выключить насос топливозаправщика и закрыть вентиль слива топлива на топливозаправщике (водитель); при образовании крупного пролива керосина и отсутствии воспламенения керосина: - для предотвращения образования паровоздушной среды всю площадь пролива немедленно покрыть воздушно-механической пеной и в последующем поддерживать слой пены (толщиной не менее 0,05 м) до полного слива керосина из автоцистерны в емкость хранения; - для уменьшения площади пролива устройство обвалования (щебень, земля, песок). при возгорании пролива: - удалить из зоны аварии все транспортные средства и лиц, не принимающих участие в ликвидации аварии; - применять первичные средства пожаротушения; далее действовать согласно указаниям ОР. Дежурный диспетчер связи (старший сменный диспетчер ПРУ) Ш сообщить об аварии: - здравпункт СПЦ-1 37-96 СПЦ-2 36-96 - старшему мастеру смены 39-77 - начальнику цеха 38-30 - энергетику цеха 35-80 - медучреждения 103/236-51-52 - ГПЧ-21 101/218-31-15/218-26-64 - ГАСС 101/222-65-63/270-30-80 - Председателю Правления СЛО-271, 158 - заместителю Председателя Правления- техническому директору СЛО-130 - заместителю Председателя Правления по экономической безопасности СЛО-134 - заместителю технического директора по ОТ и ПБ СЛО-156 - начальнику отдела ООС СЛО-220 - начальнику ОЧС и ГЗ СЛО-251/283-43-88 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 Ответственный руководитель уточнить обстановку по прибытию на место аварии; остановить проведение всех работ, в т.ч. ремонтных и огневых, проводящихся в зоне возможного поражения; проверить (продублировать) сообщение об аварии в пожарную часть, должностным лицам и организациям согласно списку оповещения; организовать встречу пожарной машины; организовать оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; исключить источники зажигания; убедиться, что сообщение об аварии получено диспетчером связи и службы, которые принимают участие в ликвидации аварии, им вызваны; обеспечить СИЗ персонал цеха, участвующий в ликвидации аварии; организовать встречу спецподразделений, по прибытию - проинформировать их об обстановке на аварийном объекте; организовать вывод персонала из опасной зоны, выставить посты вокруг зоны аварии; организовать ограждение опасной зоны, ограничить доступ в опасную зону людей, не участвующих в ликвидации аварии; организовать отключение электрооборудования в зоне аварии (при необходимости); Организовать работу по локализации и ликвидации аварии: при образовании крупного пролива топлива и отсутствии воспламенения керосина: - для предотвращения образования паровоздушной среды всю площадь пролива немедленно покрыть воздушно-механической пеной и в последующем поддерживать слой пены (толщиной не менее 0,05 м) до полного слива керосина из автоцистерны в емкость хранения; - для уменьшения площади пролива устройство обвалования (щебень, земля, песок). при возгорании пролива: - удалить из зоны аварии все транспортные средства и лиц, не принимающих участие в ликвидации аварии; - применять первичные средства пожаротушения; -обеспечить вывод персонала из опасной зоны по прибытию пожарной команды; - обеспечить исправную работу средств связи, электромеханического оборудования, задействованного при ликвидации аварии; - организовать работу штаба по ликвидации аварии; докладывать о ходе работ по ликвидации аварии в: - Заводский РО ГУ МЧС 101/236-62-25 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 |  |
| Кислородопровод |  |  |  |
| А-2.1.0 Разгерметизация или разрушение газопровода, прокладок фланцевых соединений, запорной арматуры А-3.0.0 Выброс кислорода в помещение А-4.0.0 Возгорание или взрыв материалов в среде обогащенной кислородом, в т.ч. при отсутствии источника зажигания | - визуальное наблюдение повреждения, разгерметизации кислородопровода; - характерный звук при выбросе газа из трубопровода; - визуальное обнаружение. | Персонал, обнаруживший аварию, сменный мастер участка: - выявить и оценить аварию по внешним признакам; - удалить из зоны аварии всех посторонних; -аварийно перекрыть задвижками подачу кислорода на аварийный участок; сообщить об аварии: - старшему мастеру смены 39-77 - ГСС 69-62 - диспетчеру ГСПС 38-43 - старшему сменному диспетчеру ПРУ СЛО-230, 242 - оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, сообщить в здравпункт по тел. 103, 37-96, 36-96; - проветрить помещение цеха; - исключить источники зажигания; - применить индивидуальные средства защиты; Ш далее действовать согласно указаниям ОР. Дежурный диспетчер связи (старший сменный диспетчер ПРУ) сообщить об аварии: - диспетчеру ГСПС 38-43 - здравпункт СПЦ-1 37-96 СПЦ-2 36-96 - старшему мастеру смены 39-77 - начальнику цеха 38-30 - энергетику цеха 35-80 - ГСС 69-62 - медучреждения 103/236-51-52 - ГПЧ-21 101/218-31-15/218-26-64 - ГАСС 101/222-65-63/270-30-80 - Председателю Правления СЛО-271, 158 - заместителю Председателя Правления- техническому директору СЛО-130 - заместителю Председателя Правления по экономической безопасности СЛО-134 - заместителю технического директора по ОТ и ПБ СЛО-156 - начальнику отдела ООС СЛО-220 - начальнику ОЧС и ГЗ СЛО-251/283-43-88 - теруправление Госгорпромнадзор 236-79-00 - управление по вопросам ЧС и ГЗН 62-63-71 Ответственный руководитель - оценить аварию по внешним признакам; - удалить из зоны аварии всех посторонних лиц; - остановить проведение в опасной зоне всех работ, не относящихся к локализации и ликвидации аварии, в т.ч. все виды ремонтных и огневых работ; - надеть средства индивидуальной защиты; - по возможности исключить попадание органических веществ в загазованную зону; - убедиться, что сообщение об аварии получено диспетчером связи и службы, которые принимают участие в ликвидации аварии, им вызваны; - проверить наличие пострадавших, начать их эвакуацию в безопасную зону, оказать первую доврачебную помощь; - прекратить подачу кислорода на аварийный участок, закрыв запорную арматуру, открыть краны сброса газа в атмосферу; - организовать отключение электрооборудования в загазованной зоне; - исключить источники зажигания; - выставить посты, оградить или вывесить предупредительные знаки в местах подходов к загазованной зоне; - определить объемы восстановительных работ, потребность в силах и средствах; - руководить аварийно-спасательными работами; - обеспечить исправную работу средств связи, электромеханического оборудования, задействованного при ликвидации аварии; - при необходимости организовать работу штаба по ликвидации последствий аварии; - докладывать о ходе работ по ликвидации аварии в: - заводский РО ГУ МЧС 101/236-62-25 - теруправление Госгорпромнадзора по Запорожской обл. 236-79-00 |  |

Список и схема оповещения должностных лиц, которые должны быть немедленно оповещены об аварии

Схема оповещения должностных лиц, которые должны быть немедленно оповещены об аварийной ситуации (аварии), приведена на рисунке

Оповещение должностных лиц диспетчером завода.

- очередность информирования

Таблица 2 - Список оповещения должностных лиц

| № п/п | Наименование учреждений и должностных лиц | Ф. И. О. | Номер телефона | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочий | домашний | служебный | домашний |  |
| 1. | И.о. Председателя Правления | Ф.И.О. | СЛО-271, 158 | - | г. Запорожье, ул. Южное шоссе, | - |  |
| 2. | Заместитель Председателя Правления-технический директор | Ф.И.О. | СЛО-130 | - |  | - |  |
| 3. | Заместитель Председателя Правления по экономическим вопросам | Ф.И.О. | СЛО-134 | - |  | - |  |
| 4. | Заместитель технического директора по ОТ и ПБ | Ф.И.О. | СЛО-156, 34-53-92 283-44-01 | - |  | - |  |
| 5. | Начальник отдела ЧС и ГЗ | Ф.И.О. | СЛО-251, 283-43-хх | - |  | - |  |
| 6. | Начальник отдела ООС | Ф.И.О. | СЛО-220, 36-30 | - |  | - |  |
| 7. | Начальник прокатного цеха | Ф.И.О. | 38-30 | 0676191ххх |  | г. Запорожье, ул. |  |
| 8. | Заместитель начальника цеха по производству | Ф.И.О. | 39-30 | 95-17-хх 0676191ххх |  | г. Запорожье, ул. Малиновского, |  |
| 9. | Заместитель начальника цеха по адъюстажам | Ф.И.О. | 39-31 | 63-23-хх 0676195ххх |  | г. Запорожье, ул. Горького, |  |
| 10. | Заместитель начальника цеха по мех. оборудованию | Ф.И.О. | 67-15 60-65 | 0676195ххх |  | г. Запорожье, ул. 14 Октября, |  |
| 11. | Заместитель начальника цеха по эл. оборудованию | Ф.И.О. | 66-28 | 58-66-хх 0676195ххх |  | г. Запорожье, ул. Зерновая, |  |
| 12. | Энергетик цеха | Ф.И.О. | 35-80 | 0974930ххх |  | г. Запорожье, ул. Запорожского казачества, |  |
| 13. | Старший мастер смены бригады №1 | Ф.И.О. | 39-77 | - |  | г. Запорожье, ул. Жукова, |  |
| 14. | Старший мастер смены бригады №2 | Ф.И.О. | 39-77 | 286-04-хх |  | г. Запорожье, ул. Воронежская, |  |
| 15. | Старший мастер смены бригады №3 | Ф.И.О. | 39-77 | 222-68-хх |  | г. Запорожье, ул. Историческая, 49/25 |  |
| 16. | Старший мастер смены бригады №4 | Ф.И.О. | 39-77 | 33-29-хх 60-15-хх |  | г. Запорожье, ул. Трегубенко, |  |
| 17. | Здравпункт (деж. медсестра) | СПЦ-1 | 37-96 | - |  | - |  |
| 1. |  | СПЦ-2 | 36-96 |  |  |  |  |
| 18. | Заводский РО ГУ МЧС | Начальник | 236-62-хх | - | г. Запорожье, ул.Финальная, 3 | - |  |
| 19. | ГПЧ №21 | Дежурный | 101 218-31-хх |  | г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 68 |  |  |
| 1. |  | Начальник | 218-26-хх |  |  |  |  |
| 20. | Теруправление Госгорпромнадзора по Запорожской области | Дежурный | 236-79-хх |  | г.Запорожье, Северное шоссе, 25 |  |  |
| 21. | Государственная аварийно-спасательная служба «Аварийно-спасательный отряд специального назначения» главного управления МЧС в Запорожской области (ГАСС) | Начальник отряда ГАСС | 270-30-хх |  | г. Запорожье, ул. Заводская, 1а |  |  |
| 1. |  | Начальник дежурной смены | 222-65-хх |  |  |  |  |
| 1. |  | Дежурная часть | 101 |  |  |  |  |
| 22. | Управление по вопросам ЧС и ГЗ населения | Дежурный | 62-63-хх |  | г. Запорожье, ул. Первомайская, 2 |  |  |
| 23. | Заводский РО УМВД (по указаниям ОР) | Дежурный | 102 35-21-хх |  | г. Запорожье, ул. Посадочная, 4а |  |  |
| 24. | Медучреждение (станция скорой мед. помощи) | Диспетчер | 103 236-51-хх |  | г. Запорожье, ул. Социалистическая, 2 |  |  |

## Состав штаба по локализации и ликвидации аварий

## В соответствии с распоряжением начальника прокатного цеха «О создании штаба локализации и ликвидации аварии в прокатном цехе» №491/12 от 20.09.2011 г. создан штаб для предотвращения аварийных ситуаций в цехе. Состав штаба приведен в таблице 8.3.

## Таблица 3 - Состав штаба по локализации и ликвидации аварии в прокатном цехе на уровне «А»

| Состав штаба | Должность | Ф. И. О. | Телефоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочий | домашний |  |
| Начальник штаба | Энергетик цеха | Ф.И.О. | 35-80 | 0974930ххх |  |
| Члены штаба | Заместитель начальника по производству | Ф.И.О. | 39-30 | 95-17-хх 0676191ххх |  |
|  | Заместитель начальника по адъюстажам | Ф.И.О. | 39-31 | 63-23-хх 0676195ххх |  |
|  | Заместитель начальника по мех.оборудованию | Ф.И.О. | 67-15 60-65 | 0676195ххх |  |
|  | Заместитель начальника по электрооборудованию | Ф.И.О.. | 66-28 | 58-66-хх 0676195ххх |  |
|  | Старший мастер нагревательных колодцев стана 1050 | Ф.И.О.. | 69-21 | 42-38-хх 0978247ххх |  |
|  | Мастер травления металла | Ф.И.О.. | 69-84 | 0509535ххх |  |

## Основное место расположения штаба по локализации и ликвидации аварии - кабинете начальника прокатного цеха, резервное - в кабинете заместителя Председателя Правления-технического директора. Когда места расположения штабов усложнены показателями окружающей внешней среды (загрязнение свыше 20 раз превышающее ПДК) - штаб располагается в ПУ НГО защитное сооружение №28348.

## Функции дежурного диспетчера связи на случай аварии на заводе выполняет старший сменный диспетчер ПРУ.

## Список работников прокатного цеха, привлекающихся к ликвидации аварии и состав комиссии по вопросам ЧС

## Таблица 4 - Список ДГСД

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Домашний адрес | Телефон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф.И.О. | Мастер | г. Запорожье, ул. Чаривная, | 276-30-хх 0636493ххх |  |
| 2 | Ф.И.О. | Мастер | г. Запорожье, ул. Толбухина, | 0964550ххх |  |
| 3 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Финансовая, | 35-73-хх |  |
| 4 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Чаривная, | 276-34-хх |  |
| 5 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Товарищеская, | 275-19-хх |  |
| 6 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Черняковского, | 0673853ххх |  |
| 7 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Потешная, | 68-23-хх |  |
| 8 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Ладожская, | 59-00-хх |  |
| 9 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Веснина, | 52-94-хх |  |
| 10 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Комарова, | 95-95-хх |  |
| 11 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Истомина, | 0992565ххх |  |
| 12 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, б. Центральный, | 34-56-хх 0992655ххх |  |
| 13 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Сивашская, | 0991701ххх |  |
| 14 | Ф.И.О. | Слесарь | г. Запорожье, ул. Металлургов, | 236-90-хх |  |

## Согласно распоряжения начальника прокатного цеха № 44/12 от 21.01.2011 г. создана добровольная пожарная дружина на каждом участке прокатного цеха. Список работников ДПД с их домашними адресами и телефонами показан в приложении к распоряжению.

## Согласно выписки из приказа Председателя Правления ПАО «Днепроспецсталь» от 04.04.2011 г. № 61 с целью предупреждения и оперативного реагирования на аварийные ситуации и аварии на заводе создана комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций в составе:

## - заместитель Председателя Правления - технический директор - председатель комиссии;

## - заместитель Председателя по производству - первый заместитель председателя комиссии;

## - начальник отдела ЧС и ГЗ - заместитель председателя комиссии;

## - первый заместитель Председателя Правления по экономике и финансам - член комиссии;

## - коммерческий директор - член комиссии;

## - заместитель технического директора по энергетике и ремонтам - член комиссии;

## - заместитель технического директора по охране труда и пожарной безопасности - член комиссии;

## - начальник управления главного механика - член комиссии;

## - начальник отдела охраны окружающей среды - член комиссии;

## - главный специалист отдела ЧС и ГЗ - секретарь комиссии.

## Перечень инструментов, материалов, средств индивидуальной защиты, которые должны быть использованы при локализации аварии

## Перечень инструментов, материалов, СИЗ для спасения людей и ликвидации аварии и места их хранения в прокатном цехе приведен в таблицах 8.7-8.8.

## Таблица 5 - Перечень инструментов, материалов, СИЗ

| № п/п | Наименование | Место расположения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислородно-изолирующие противогазы | ГСС | По необходимости |  |
| 2 | Шланговые противогазы | Стан 1050 | 1 |  |
| 3 | Носилки медицинские | Стан 1050 | 1 |  |
| 1 |  | Стан 550 | 1 |  |
| 1 |  | Стан 325 | 1 |  |
| 1 |  | Стан 280 | 2 |  |
| 1 |  | Адъюстаж заготовки | 1 |  |
| 1 |  | Адъюстаж крупного сорта стана 550 | 1 |  |
| 1 |  | Адъюстаж мелкого сорта | 1 |  |
| 1 |  | Адъюстаж отделочных линий | 1 |  |
| 4 | Молотки, зубила, ломы, ключи рожковые | Мастерская энергетиков | По необходимости |  |
| 5 | Домкраты винтовые | Инструментальная мастерская | По необходимости |  |
| 6 | Набивка сальников, хомуты | Мастерская энергетиков | По необходимости |  |
| 7 | Пожарный кран | Вальцетокарная мастерская | 3 |  |
| 1 |  | Адъюстаж отделочных линий | ряд А - 3 ПК ряд Б - 4 ПК ряд В - 6 ПК |  |
| 1 |  | Адъюстаж мелкого сорта | ряд Ы - 3 ПК ряд Э - 2 ПК |  |
| 1 |  | Адъюстаж стана 550 | ряд Э - 3 ПК |  |
| 1 |  | Среднесортовый стан 550 | ряд Ж - 3 ПК ряд Г - 3 ПК ряд А - 1 ПК |  |
| 1 |  | Мелкосортовый стан 325 Мелкосортовый стан 280 | ряд Т - 3 ПК ряд С - 4 ПК ряд Р - 4 ПК |  |
| 1 |  | Объемно-заготовочный стан 1050 Машзал №1 Становый пролет Машзал №3 Машзал №2 | ряд Ц - 3 ПК 2 2 1 2 |  |
| 8 | Установка пенного пожаротушения (аппарат «Иванова») | Объемно-заготовочный стан 1050 | 6 |  |
| 1 |  | Машзал стана 280 | 1 |  |
| 1 |  | Машзал стана 325 | 1 |  |
| 9 | Пожарный гидрант | Территория прокатного цеха | 10 |  |
| 10 | Укомплектованный пожарный щит | Объемно-заготовочный стан 1050 | 3 |  |
| 1 |  | Среднесортовый стан 550 | 3 |  |
| 1 |  | Мелкосортовый стан 325 | 1 |  |
| 1 |  | Мелкосортовый стан 280 | 3 |  |
| 1 |  | Адъюстаж заготовки | 1 |  |
| 1 |  | Адъюстаж мелкого сорта | 2 |  |
| 1 |  | Мастерская по ремонту кранов | 1 |  |
| 1 |  | Адъюстаж отделочных линий | 3 |  |
| 1 |  | Вальцетокарная мастерская | 2 |  |

## Полномочия и обязанности должностных лиц по локализации и ликвидации аварии в прокатном цехе

## Руководство работами по ликвидации аварии, спасению людей, снижению воздействия опасных факторов аварии на собственность предприятия и окружающую среду осуществляет ответственный руководитель работ (ОР). Согласно Приказу и.о. Председателя Правления от 28.07.2011г. № 180 «О назначении ответственных руководителей по локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций» ответственным руководителем в прокатном цехе на уровне «А» осуществляет начальник прокатного цеха Козлов О.Е., в его отсутствии - обязанности ОР выполняет старший мастер смены; на уровне «Б» - заместитель Председателя Правления - технический директор Панченко А.И., в его отсутствии - лицо, его замещающее.

## С целью облегчения обнаружения ОР среди лиц, находящихся в месте расположения органа управления по локализации аварии, он должен иметь одежду яркого оранжевого цвета.

## Должностным лицам запрещается вмешиваться в действия ответственного руководителя работ. При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ, вышестоящее руководящее лицо имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварии или назначить для этого другое соответствующее лицо.

## Обязанности ответственного руководителя работ

## 1. Оценить обстановку, выявить количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников аварийного объекта;

## 2. Обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в ликвидации аварии;

## 3. Принять меры по локализации и ликвидации аварийной ситуации согласно обстановке и возможному дальнейшему развитию аварии, в т.ч. мероприятия предусмотренные настоящей оперативной частью ПЛАС (таблица 8.1).

## 4. Принять меры по оцеплению района аварии, ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону;

## 5. Остановить проведение всех работ, в т.ч. ремонтных и огневых, проводящихся в зоне возможного поражения;

## 6. Задействует все противопожарные силы и средства для локализации и ликвидации аварии.

## 7. Проверить (продублировать) сообщение об аварии в пожарную часть, должностным лицам и организациям согласно списку оповещения;

## 8. Обеспечить СИЗ персонал цеха, участвующий в ликвидации аварии;

## 9. Организовать встречу пожарной машины;

## 10. Обеспечить вывод персонала из опасной зоны по прибытию пожарной команды;

## 11. Контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости действия пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии, выполнение своих распоряжений;

## 12. Организовать работу штаба по ликвидации и локализации аварии;

## 13. Обеспечивает персонал предприятия, участвующего в ликвидации аварии, средствами пожаротушения, инвентарем и инструментом.

## 14. Обеспечивает по указанию ответственного руководителя работ бесперебойную работу необходимого электромеханического оборудования, транспортных средств.

## 15. Уточнять и прогнозировать ход развития аварии, вносить при необходимости корректировку в оперативную часть плана;

## 16. Докладывать о ходе работ по локализации и ликвидации аварии в Заводский РО ГУ МЧС, управление по вопросам ЧС и ГЗН, теруправление Госгорпромнадзор;

## 17. По окончании аварии выдать разрешение на проведение восстановительно-ремонтных работ и пуск производства.

## 18. Оповестить исполнителей о месте размещения штаба по локализации и ликвидации аварии;

## 19. Уточнить с Заводским РО ГУ МЧС, медучреждением и др. организациями порядок эвакуации пострадавших, персонала завода, при необходимости и местного населения;

## 20. Руководить действиями персонала, а в случае необходимости действиями пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии, контролировать выполнение своих распоряжений.

## Ответственным руководителем работ с целью обеспечения оперативного управления, выполнения специальных задач, координации действий и контроля выполнения отданных распоряжений создается штаб по ликвидации аварий.

## Задачи должностных лиц штаба определяются в каждом конкретном случае распоряжением ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

## Обязанности дежурного диспетчера святи (старший сменный диспетчер ПРУ)

## 21. Спрогнозировать, получив информацию об аварии, обстановку на предприятии.

## 22. Оповестить об аварии должностных лиц и организации согласно схеме и списку оповещения.

## Обязанности начальника ОЧС и ГЗ

## 1. Проверяет оповещение и сбор членов штаба.

## 2. Координирует выполнение распоряжений директора (ОР).

## 3. Контролирует сбор и обобщение для директора (ОР) поступающей информации о ходе работ по ликвидации аварии.

## 4. Контролирует порядок замены смен, которые принимают участие в ликвидации аварии. Организует питание и отдых лиц, участвующих в ликвидации аварии.

## 5. В случае необходимости организует круглосуточное дежурство членов штаба на пункте управления.

## 6. Готовит информацию для ОР, необходимую для донесения в вышестоящие инстанции и в средства массовой информации.

## 7. Принимает участие в разработке и реализации специальных программ, предусматривающих:

## - развитие систем оповещения, защиты и спасения персонала;

## - создание резерва материально-технических средств на случай возникновения аварийных ситуаций и аварий (из расчета на одну максимальную по масштабам развития аварию).

## 8. Принимает меры по оснащению центра управления ликвидацией аварии средствами связи, оргтехникой и оборудованием, обеспечивающим повышение оперативности его работы.

## Обязанности начальника отдела ООС

## 1. Контролирует выполнение требований охраны труда и техники безопасности при ликвидации аварии персоналом, участвующим в ликвидации аварии.

## 2. Информирует ОР, директора завода, Госгорпромнадзор обо всех полученных во время ликвидации аварии травмах.

## Обязанности дежурного электрика

## 1. По команде ОР отключить (проверить полноту отключения) электрооборудования.

## 2. По прибытию пожарной команды поставить подпись об отключении электрооборудования на аварийном объекте.

## Обязанности дежурной медсестры

## 1. Немедленно прибыть по вызову к месту аварии.

## 2. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

## 3. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

## 4. Руководить отправкой пострадавших в медицинские учреждения.

## Обязанности директора завода

## 1. Принять меры по оснащению центра управления ликвидацией аварии средствами связи, оргтехникой и оборудованием, обеспечивающим повышение оперативности его работы.

## 2. Предусмотреть в случае необходимости установку резервных систем жизнеобеспечения, сигнализации и противоаварийной защиты.

## 3. Обеспечить оперативность обнаружения, эффективность локализации и ликвидации аварии за счет применения технических средств с необходимой надежностью и быстродействием.

## 4. Обеспечить соответствие оперативности действий персонала автозаправочного пункта динамике развития возможных аварий путем обеспечения распределения обязанностей между производственным персоналом, использования надежных средств оповещения и связи и рационального размещения пультов (устройств) управления противоаварийными системами.

## 5. При определении обязанностей персонала в случае аварии, учесть возможность отсутствия отдельных работников вследствие болезни, отпуска, праздников.

## 6. Обеспечить наличие постоянно обновляемого запаса соответствующих медицинских препаратов, необходимых при аварии, а также, по возможности, средств защиты для персонала медицинских бригад неотложной помощи.

## 7. Передать органам местной исполнительной власти результаты выполненного анализа опасности объекта.

## ВНЕДРЕНИЕ ПЛАС

## 1. ПЛАС и изменения к нему (в объеме, необходимом для качественного выполнения своих обязанностей) должны быть изучены персоналом предприятия, участвующим в ликвидации аварии, и соответствующими спецслужбами.

## 2. Допуск к работе лиц, которые в установленном порядке не прошли обучение, инструктаж и проверку знаний ПЛАС запрещается.

## 3. Персонал всех подразделений, участвующих в ликвидации аварии, должен проходить регулярное обучение и практическую подготовку с целью поддержания постоянной готовности на случай аварии.

## 4. В течение года по возможным аварийным ситуациям, предусмотренным ПЛАС, должны проводиться учебно-тренировочные занятия и учебные тревоги. График проведения учебно-тренировочных занятий и учебных тревог утверждается директором предприятия и согласовывается с территориальным управлением Госгорпромнадзора.

## 5. Учебные тревоги проводятся под руководством ОР с участием всех подразделений, участие которых предусмотрено оперативной частью ПЛАС.

## 6. При неудовлетворительных результатах учебной тревоги, она должна быть проведена повторно в течение 10 дней, после детального изучения допущенных ошибок.

## 7. При проведении тренировок необходимо практиковать участие независимых наблюдателей, поскольку это обеспечивает объективную оценку недостатков или ошибок ПЛАС.

## 8. Следует также проводить тренировки в экстремальных условиях (например, во время грозы, ночью, в холодную погоду и т.п.).

## 9. Персонал сторонних организаций и лица, посещающие предприятие (объект), должны быть проинструктированы о своих действиях в случае возникновения аварии.

## 10. Следует поддерживать постоянную готовность оборудования и средств информации, которые могут понадобиться для получения необходимых данных в случае аварии.