## НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором

| СОГЛАСОВАНО ГОСГОРТЕХНАДЗОР СССР Заместитель Председателя Комитета П. Б. Кацуба 19 марта 1985 г | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра химической промышленности В. М. Романов 1 04.1985 г. |
| --- | --- |

МИНЗДРАВ СССР 26 10.1984 г. № 04-5/219-5                                       ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СССР

Начальник штаба Генерал-полковник А. Безотосов

ТИПОВОЙ  ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ С ЖИДКИМ ХЛОРОМ

МОСКВА, 1985 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

«Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором»*» разработан в соответствии с «Инструкцией по составлению планов ликвидации аварий», утвержденной Госгортехнадзором СССР и «Методическими указаниями по составлению планов ликвидации аварийных ситуаций на предприятиях Министерства химической промышленности и Министерства по производству минеральных удобрений», а также с учетом введенной в действие «Типовой инструкции по действиям командно-начальствующего состава, рабочих, служащих и населения при авариях, связанных с выбросом сильн….

«Типовой план» составлен с учетом опыта эксплуатации складов хлора, фактического состояния действующих складов, оснащенности их оборудованием, средствами автоматизации и контроля, а также имевших место аварийных ситуаций на предприятиях, производящих жидкий хлор.

«Типовой план» служит для оказания помощи предприятиям МХП при составлении оперативной части ПЛА и содержит все возможные аварийные ситуации, которые могут возникнуть на предприятиях.

Для оказания помощи предприятиям при составлении ПЛА в «Типовом плане» дана инструкция по аварийной остановке оборудования.

В «Типовом плане» приведены рекомендации по взаимодействию с невоенизированными формированиями ГО района.

*) Типовой план ликвидации аварий разработан Госниихлорпроектом в соответствии с приказом Минхимпрома от 23 августа 1978 г № 655 и решением Госгортехнадзора СССР (протокол от 20 июня 1978 г № 22) с учетом замечаний, высказанных на семинаре начальников смен и старших аппаратчиков по рассмотрению первой редакции Типового плана, проходившего в г Стерлитамаке в марте 1981 г.

Типовой план дополнен и изменен в связи с приказом МХП от 26 01 84 г

№ 61 г., введением в действие «Правил безопасности для производств, хранения и транспортировки хлора» (ПБХ-83) и «Типовой инструкции по действиям командно-начальствующего состава, рабочих, служащих и населения при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.

«Типовой план» не исключает внесение предприятиями в ПЛА дополнений и изменений с учетом специфики проиводственного участка.

ПЛА цеха должен включать в себя все разделы и приложения в соответствии с «Инструкцией по составлению ПЛА», утвержденной Госгортехнадзором СССР, а также «Методическими указаниями по составлению ПЛА аварийных ситуаций на предприятиях Министерства химической промышленности и Министерства по производству минеральных удобрений».

Список инструментов, оборудования, материалов и средств защиты, находящихся в аварийных шкафах и кладовых, составляется на основании «Временного табеля оснащения средствами защиты и инструментами технологического персонала производств жидкого хлора (цех, склад жидкого хлора и сливо-наливные станции)».

В ПЛА должно быть указано место расположения командного пункта для сбора лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом и исполнителей.

Ответственным лицам за обеспечение защиты рабочих и служащих от СДЯВ на предприятиях являются: начальник гражданской обороны — директор предприятия, а также главный инженер, начальник штаба гражданской обороны объекта, дежурный диспетчер, начальники цехов (смен) и начальник газоспасательной службы.

Они обеспечивают своевременное проведение всех мероприятий по защите рабочих и служащих.

ПЛА предприятия необходимо дополнить мероприятиями согласно имеющейся системы оповещения персонала предприятия и жителей близлежащих жилых районов об утечке хлора, разработанной в соответствии с «Типовым техническим решением по системе оповещения персонала предприятия и жителей близлежащих жилых районов об утечке хлора» (ТПР-1-79).

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИИ И АВАРИЙ

Оперативная часть плана ликвидации аварийных ситуаций и аварий

| № | Возможные аварийные ситуации и аварии, места их возникновения | Действия производственного персонала по спасению людей, ликвидации аварийных ситуаций и аварий | Исполнители и должностные лица, ответственные за выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций и аварий | Места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий | Действия газоспасательного подразделения и пожарной части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором 6 |
| 1. | Сливо-наливная станция (площадка) для железнодорожных цистерн. Разрушение или разгерметизация цистерн или съемного участка трубопровода с жидким хлором: | 1 1. Сообщить (окриком, включением звуковой и световой сигнализации) об аварии окружающим | Первый заметивший аварию | НПАОП 24.1-7.04-85 Аварийный шкаф с запасом спец. костюмов и изолирующих противогазов находится ...... | Служба ВГСС, пожарной части, ВОХР и медицинской скорой помощи прибывают на командный пункт к складу. |
|  |  | 1.2. Одеть противогаз и покинуть загазованную зону. | Все находящиеся на месте аварии | Аптечка находится в | Бойцы ВГСС (ДГСД) участвуют в спасении людей и их эвакуации, устанавливают дополнительные посты и запрещающие знаки на дорогах. |
|  |  | 1.3. Сообщить начальнику смены и диспетчеру предприятия об аварии. | Первый заметивший аварию |  |  |
|  |  | 1.4. Направить членов ДГСД их ликвидацию аварии. | Начальник смены | НПАОП 24.1-7.04-85 Запрещающие знаки и вымпелы находятся в....... | Высылают оперативные машины по направлению распространения хлорного облака ...... |
|  |  | 1.5. Одеть изолирующие противогазы и специальные костюмы | Члены ДГСД смены |  |  |
|  |  | 1.6. Выставить посты с предупредительными знаками для ограждения загазованной зоны. |  |  |  |
|  |  | НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором 1 7. Проверить отсутствие людей в загазованной зоне и в помещениях, принять меры по их эвакуации. | Члены ДГСД | Гидранты расположены ....... |  |
|  |  | 1.8. Направить членов ДССД для работы по локализации хлорной волны на гидранты. 1.9. Перекрыть подачу жидкого хлора в цистерну: Закрыть вентиль № на танке или № у съемного участка на линии подачи жидкого хлора в цистерну. | НПАОП 24.1-7.04-85 Начальник смены Члены ДГСД |  |  |
|  |  | 1.10. Открыть вентиль № на абгазной линии цистерны и сбросить давление на санитарную колонну. | Члены ДГСД |  |  |

|  |  | 1.11. Принять меры для устранения течи из цистерны. Конкретные действия и мероприятия определяются руководителем ликвидации аварии на месте **). | Члены ДГСД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором) 1.12. Переключить цистерну на освобождение от жидкого хлора в резервный танк, убедившись, что это не увеличит загазованность. | Члены ДГСД |  | Пожарная часть участвует в локализации хлорного облака. Бойцы ВГСС (ДГСД) участвуют в ликвидации аварии и проливов жидкого хлора. |
|  |  | 1.13. Получить подтверждение получения сообщения диспетчером об аварии и вызова им служб и невоенизированных формирований ГО, участвующих в ликвидации аварии. | Начальник смены | НПАОП 24.1-7.04-85 Аварийный шкаф с инструментами для устранения аварии находится . . ..... |  |
|  |  | 1 14. Назначить дежурного по связи с диспетчером предприятия и другими службами | Начальник смены | Пожарные колонки, шланги и стволы находятся в .......... | Невоенизированные формирования ГО занимаются локализа^-цией и ликвидацией выбросов хлора. |
|  |  | НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором 1 15. Обеспечить встречу прибывающих служб и невоенизированных формирований ГО. | Начальник смены |  | Начальник караула ВОХР устанавливает посты у места аварии и обеспечивает режим прохода на предприятие или место аварии При необходимости работники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим. |
|  |  | 1.16. После освобождения продуть цистерну сухим сжатым воздухом на санитарную колонну. | Члены ДГСД |  |  |
|  |  | НПАОП 24.1-7.04-85 1 17 Доложить прибывшему руководителю аварийных работ обстановку и принятые меры. | Начальник смены |  |  |
| 2 | Склад жидкого хлора а танках. Разрушение или разгерметизация корпуса танка | 2.1—28, 213—2.15. Выполнить указание пп 1.1 — 18. 1 13 — 1.15 по позиции № 1. (При оформлении ПЛА на предприятии пункты записываются в полной редакции) | НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором Лица ответственные за выполнение pa6oт, при оформлении ПЛА, указываются в соответствии с п п. 1.1—1.11 позиции № 1 | Расположение средств для спасения людей и ликвидации аварии указываются по аналогии с позицией № 1 | Действия подразделений указываются по аналогии с позицией № 1. |

|  |  | 2. 9 Перекрыть подачу жидкого хлора в танк (если аварийный танк был на приеме хлора). Закрыть вентиль №.... аварийного танка. | Члены ДГСД*) смены |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НПАОП 24.1-7.04-85 2.10. Открыть вентиль № . . . на абгазной линии аварийного танка и сбросить давление на санитарную колонну. | Члены ДГСД |  |  |
|  |  | 2.11. Принять меры для устранения течи из танка. Конкретные действия и мероприятия определяются руководителем ликвидации аварии на месте. | Члены ДГСД |  |  |
|  |  | 2.12. Переключить аварийный танк на освобождение от жидкого хлора в резервный танк. Открыть вентиль № ... на аварийном танке и №.. на резервном танке. | Члены ДГСД |  |  |
|  |  | 2 16 После освобождения продуть танк сухим сжатым воздухом на санитарную колонну | Члены ДГСД |  |  |
|  |  | 2.17. Доложить прибывшему руководителю аварийных работ обстановку и принятые меры. | Начальник смены |  |  |
| НПАОП 24.1-7.04-85 3 | Помещение наполнения жидким хлором баллонов или контейнеров. Разрыв или разгерметизация корпуса баллона или контейнера | 31 — 38,3.13 — 3.15 Выполнить указание п. п. 1.1 — 18, ! 13 — 1.15 по позиции № 1. | Лица ответственные за выполнение работ, при оформлении ПЛА, указываются в соответствии с п. п. 1.1 — 1.11 позиции № 1 | (НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором) Расположение срендств для спасения людей и ликвидации аварии указываются по аналогии с позицией № 1. | Действия подразделений указываются по аналогии с позицией № 1. |
|  |  | 3 9. Произвести остановку участка налива в баллоны или контейнеры согласно рабочей инструкции. | Наполнитель баллонов, аппаратчик (члены ДГСД) |  |  |
|  |  | 3.10 Выявить характер повреждения баллона или контейнера | > |  |  |
|  |  | 3.11. Принять меры к установке баллона или контейнера в такое положение, чтобы вы- делялся газообразный хлор, а не жидкий. | » |  |  |

|  |  | 3 12 Принять меры для устранения течи из баллона или контейнера. Конкретные действия и мероприятия определяются руководителем ликвидации аварии на месте | НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором Наполнитель баллонов, аппаратчик (члены ДГСД) . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Отделение конденсации хлора. Разрушение или разгерметизация конденсатора. | 4.1 — 4.8, 4.13 — 4.15. Выполнить указание п. п. 1.1—1.8, 1.13—1.15 по позиции № 1. | Лица ответственные за выполнение работ, при оформлении ПЛА, указываются |  |  |