Конспект

по первоначальной подготовке газоспасателей ГСП  ОПО

Тема: Комплекс № 29. Упражнение 29-1,2,3,4

Вид занятия: Практическое

Отводимое время: 2 часа.

Литература: Наставление по тактико-технической подготовке газоспасателей.

Развернутый план занятия:

| №№ | Учебные вопросы (включая контроль занятий) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение учебного плана в т.ч. технические средства обучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Упражнение 29.1. Подготовка спасательной веревки к работе | Упражнение 29.1. Подготовка спасательной веревки к работе 29.1.1. При наличии чехла (транспортной сумки): веревку, начиная с одного конца (на конце предохранительный узел) постепенно опустить в сумку; второй конец веревки оставить снаружи, горловину затянуть(Рисунок 11) |
| 2 | Упражнение 29.2. Узлы для закрепления спас. веревки за конструкцию | Упражнение 29.2. Узлы для закрепления спасательной веревки за конструкцию 29.2.1. «Пожарный» узел (рисунок 16). По команде «Веревку закрепить»: обвести веревкой конструкцию (длинный конец - слева, короткий - справа); оба конца веревки в левой руке. Правой рукой, захватив снизу, сделать петлю на длинном конце; просунуть снизу в петлю правую кисть, перенести её через веревку, удерживаемую левой рукой и взяться за короткий конец; вынуть правую кисть из петли, удерживая короткий конец, и, протянув его через петлю, затянуть узел, нагружая длинный конец; -для исключения непредвиденного развязывания узла, короткий конец (0,5-1 м) пропустить в петлю. По команде «Веревку открепить»: удерживая левой рукой длинный конец веревки, правой рукой вынуть короткий конец из петли и дернуть за него. |
| 3. 4. | Упражнение 29.3 Узлы для связывания двух веревок Упражнение 29.4 Специальные узлы | На рисунке 21 изображен узел «грейпвайн», предназначенный для сращивания основных веревок. Достоинства этого узла - прочный, мало ослабляет веревку. Не требует применения контрольных узлов. 29.3.3. Связывание веревок различного диаметра производить брамшкотовым узлом (рисунок 22): Взять веревку правой рукой, завернув влево образовать петлю, вложить в левую руку; правой рукой на расстоянии примерно 25 см от левой руки сделать вторую петлю и наложить её на первую петлю в перекрестных плоскостях, надеть обе петли на инструмент (оснащение) и затянуть их в узел. Применяется для обеспечения динамической страховки через карабин, а также может быть использован для обеспечения спуска. Сильно крутит веревку (как недостаток). 29.4.3. Узел «австрийский проводник» (срединный). Рисунок 25 Используется для организации петли на середине веревки при дальнейшей нагрузке на нее по обе стороны от узла. Не затягивается, мало ослабляет веревку. |

# Подготовил   Командир ГСП                                                                                      Ф.И.О.