Конспект

по первоначальной подготовке газоспасателей ГСП  ОПО

Тема:  Комплекс №38. Упражнение 38.1

Вид занятий: Теоретический.

Отводимое время: 1 час 45 минут.

Цель занятия: Изучение приемов подготовки ГСБ к приёму пострадавшего.

Литература:  Наставление по тактико-технической подготовке газоспасателей.

Развернутый план занятий:

| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль занятий) | Содержание учебного вопроса. Метод отработки и материального обеспечения ( в т. ч. технические средства обучения ) учебного вопроса. |
| --- | --- | --- |
|  | Упражнение 38.1 Подготовка ГСБ к приёму пострадавшего | Исходное положение: Газоспасательная база размещена на полигоне или в другом месте. Направленными для работы на ГСБ спасателями и водителем оперативного автомобиля база укомплектована в соответствии с приложением П. На ГСБ находятся одетые в спецодежду командир отделения и трое спасателей. По команде командира отделения «Подготовить базу для пострадавшего» все действуют одновременно. Командиру отделения определить и сообщить личному составу: Номера спасателей, которые обязаны занести на базу носилки с пострадавшими; Место размещения на базе носилок с пострадавшими; Меры личной безопасности при оказании ПМП пострадавшему, доставленному из загазованной зоны; Лично проверить и доложить на КП «База к приёму пострадавшего готова». Спасателю №1: Открыть аппарат ГС-10; Проверить давление кислорода в основном баллоне; Убедиться в положении переключающего устройства на минимальном давлении; Присоединить к тройнику запасной баллон с кислородом и проверить давление; Доложить командиру отделения о давлении кислорода в основном и запасном баллонах; Подготовить марлевые салфетки для очистки полости рта; Расположить аппарат вблизи предполагаемого места размещения носилок с пострадавшим; Доложить командиру «Первый готов». Спасателю № 2: Открыть мед. сумку отделения; Подготовить салфетки и жидкости для увлажнения кислорода при ингаляции; Заполнить резиновый пузырь холодной водой; Подготовить грушу с жидкостью для промывания глаз; Подготовить ватно-марлевую салфетку; Доложить командиру «Второй готов». Спасателю №3: Подготовить одно одеяло для размещения на нём пострадавшего и второе одеяло для укрывания; Подготовить приспособление для обеспечения возвышенного положения нижних конечностей пострадавшего при проведении СЛР; Обеспечить базу горячей водой для компрессоров на переднюю поверхность шеи; Доложить командиру «Третий готов». |

Командир ГСП                                                                                     Ф.И.О.